Технические характеристики

| Модель | Производительность | d штуцера | V бака/рабочий V бака | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pump Eliminate 25 | 3360 л/час | 3/4" | 20 л / 15 л | 350х350х500 |

- Легкость и простота в эксплуатации.

- Компактность.

- Максимальная безопасность.

Технические характеристики:

- Напряжение – 220 V

- Шланг – 10 м.

- Наличие 4-ходового крана для переключения потока.

Установка, предназначена для удаления отложений в теплообменниках стальных, чугунных, медных труб.
Комплектация:
«Pump Eliminate 25» состоит из специального кислотозащитного мембранного насоса, полиэтиленового бака, 2-х шлангов и переключателя направления потока.
Способ применения:

- Разбавить химический реагент водой в пропорции 1:8 / 1:10, в зависимости от количества и типа отложений в трубопроводной системе.

- Заполнить полиэтиленовый бак установки жидкостью для промывки через отверстие, расположенное под крышкой в верхней части бака.

- Шланги установки закрепляются на входе и выходе теплообменника.

- Насос запускается в работу с помощью кнопки (вкл./выкл.) в верхней части бака.

Циркуляция раствора в системе способствует удалению отложений.
Для более эффективного удаления отложений в данной установке предусмотрен переключатель направления потока жидкости, расположенный на крышке бака. Реверсивный поток способствует наилучшему удалению отложений.